合肥远智自动化科技有限公司

A800 型检漏仪

产品介绍：

A800 低压系列产品是一种性能稳定可靠、测试精度高、密封性最可靠的仪

器。可广泛的应用于锂电池PACK，排气系统、薄壁冲压件、机械等行业的密封器件的检测。

- 最大测试压力是 0Kpa-20Kpa

- 触摸屏显示及操作

- 测试压任意选择功能

- 可防水、油、灰尘等

- 全进口配置，集装式安装，稳定性好

性能特点：

- 5.4 寸触摸屏显示，操作界面清晰、易懂；

- 分辨率〈1Pa/s〉；

- 多通道参数〈32 组〉，可以容易的进行参数通道的选择与设定；

- 8 路输出控制，8 路控制输入；

- 具有手动测试模式与自动测试模式；

- 具有串口 RS232 输出；

- 远程控制接点丰富，可连接 PLC，也可直接驱动外部设备（如气缸等）；

- 可手动调整输出端子，使外部控制更加灵活；

- 涂泡功能，即当用肥皂水会浸水目测气泡时仪器保持保压状态；

- 可保存最新的 10000 组检测数据，可按日期查询测试结果；

- 检漏结果数据，自动储存；

- 具有丰富的数据统计与分析功能；

备注：两侧螺钉单边高度 2mm

合肥远智自动化科技有限公司

技术参数

| 显示单位 | 测试压 |  | kPa，PSI，bar，MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏量 |  | Pa，Pa/s，mL/min |
| 主机尺寸 | 312（L）×277（W）×155（H） |
| 最小显示 | 标准：1Pa |  |
| 显示范围 | 标准：0～10KPa |
| 精度保证范围 | 标准：0～5KPa |
| 传感器范围 | 标准：0～10KPa |
| 参数通道数 | 32 组（1～32） |
| 时间设定 | 0～999 秒 |  |
| 硬件 | 32bitCPU |  |
| 电源 | AC220V±5%，50HZ |
| 测试压源 | 一般情况下，使用比测试压高 0.2~0.3MPa 的干燥洁净空气 |
| 环境温度 | 使用温度为 5～40℃；保存温度为 0～70℃ |
| 湿 度 | 80%RH,以下，无结露 |
| 控制 IO 接口 | 开路集电极规格接口与继电器输出 |